## Slide 1: 第5章 耦合电感电路
5.1 耦合电感元件
5.2 耦合电感的去耦等效电路
5.3 空心变压器
5.4 理想变压器

## Slide 2
5.1 耦合电感元件
5.1.1 耦合电感的概念
5.1.2 耦合电感的电压电流关系
5.1.3 耦合电感线圈的等效受控源电路
5.1.4 耦合电感线圈电压电流关系的相量形式

## Slide 3
5.1.1 耦合电感的概念
线圈1电流i1
(自感磁通)
(互感磁通)
(自感磁链)
(互感磁链)
L1——自感(系数)
M21——互感(系数)

## Slide 4
线圈2电流i2
(自感磁通)
(互感磁通)
(自感磁链)
(互感磁链)
L2——自感(系数)
M12——互感(系数)

## Slide 5
通常满足：M12=M21=M
耦合系数 k 表示两个线圈磁耦合的紧密程度。
耦合系数
互感系数
k=1时，两线圈为全耦合，无漏磁通，
k=0时，说明两线圈没有耦合。
k的大小与线圈的结构，两线圈的相互位置及周围的磁介质有关。

## Slide 6
5.1.2 耦合电感线圈的电压电流关系
当两个线圈都有电流时，每一线圈的磁链为自感磁链与互感磁链的代数和。
自感磁通与互感磁通方向相反，互相抵消时，互感磁链取负值

## Slide 7
如果每一线圈的电压电流取关联参考方向，并且每个线圈的电流与该电流产生的磁通符合右手螺旋定则，则有
——自感电压
——互感电压
两线圈的自感磁链和互感磁链相助，互感电压取正；
两线圈的自感磁链和互感磁链相消，互感电压取负。

## Slide 8
当两个电流分别从两个线圈的对应端子同时流入或流出，若所产生的磁通相互加强时，则这两个对应端子称为两互感线圈的同名端。
互感线圈的同名端
a、c端是同名端
a、d端为同名端

## Slide 9
由同名端及u、i参考方向确定互感线圈VCR方程
（1）自感电压的符号由线圈本身的u、i参考方向决定：
当两线圈的电流从同名端流入时，互感电压与自感电压同号，即自感电压取正（负），互感电压也取正（负）。
当u、i 为 关联参考方向时，自感电压取正号；
当u、i 为非关联参考方向时，自感电压取负号。
（2）互感电压的符号规定
当两线圈的电流从异名端流入时，互感电压与自感电压异号，即自感电压取正（负） ，则互感电压取负（正） 。

## Slide 10
例5-1 写出每一线圈上电压电流关系。
解：
线圈L1的u1、i1为关联参考方向，所以线圈L1的自感电压取正。
线圈L2的u2、i2为非关联参考方向，所以线圈L2的自感电压取负。
两个电流分别从两线圈的异名端流入，因而互感电压与本线圈自感电压符号相反。

## Slide 11
5.1.3 耦合电感线圈的等效受控源电路
例题5-1所示电路中
等效受控源电路

## Slide 12
5.1.4 耦合电感线圈电压电流关系的相量形式
u、i 相量关系式
u、i 时域关系式

## Slide 13
5.2 耦合电感的去耦等效电路
5.2.1 耦合电感的串联等效
1、顺接串联

## Slide 14
2、反接串联

## Slide 15
5.2.1 耦合电感的T形等效
1、同名端相连的T形去耦等效电路
将以上两式进行数学变换可得

## Slide 17
2、异名端相连的T形去耦等效电路
将以上两式进行数学变换可得

## Slide 19
例5-2 图5.12（a）所示电路为两互感线圈的并联，图中两线圈为同名端相连，求a、b端的等效电感。
解： 应用互感线圈的T形去耦等效
同理，互感线圈并联时异名端相连时求等效电感的公式为

## Slide 20
例5-3 如图5.14（a）所示电路中，L1=9mH，L2=16mH，耦合电感的耦合系数k=0.85，求线圈输入端口的等效电感。
解：
电感短接后，不改变两线圈的电压、电流关系
mH

## Slide 21
例5-4 如图5.15（a）所示正弦稳态电路中，已知L1=L2=1.5H，M=0.5H，C=0.25F，RL=1，
求RL吸收的功率PL。
解：
将电路去耦等效

## Slide 22
5.3 空心变压器
空心变压器的绕组是由两个具有互感的线圈组成的，因而可以用耦合电感来构成它的电路模型。
根据KVL可列出回路电压方程
——初级回路自阻抗
——互阻抗
——次级回路自阻抗

## Slide 23
通常列KVL方程时，选取回路的绕行方向与回路电流参考方向一致，因此自感抗取正值。此时当i1、i2从两线圈的同名端流入时，互感抗取正号，从异名端流入时，互感抗取负号。
解方程组得：

## Slide 24
由以上两式可得初次级电流之比：

## Slide 25
初级等效电路
输入阻抗：
因为
可得
次级回路反映到初级回路的反映阻抗
输入回路的自阻抗

## Slide 26
例5-5 如图5.18所示电路中，已知L1=5H，L2=1.2H，M=1H，
R=10，=10rad/s， ，求次级电流 。
解： 方法一列回路电压方程
联立求解得

## Slide 27
方法二：先求初级输入阻抗
再求初级电流
由式求得次级电流
（注意两线圈电流从异名端流入，故电流关系式前取“+”号）

## Slide 28
例5-6 图5.19（a）所示电路中，已知L1=3.185H，L1=0.1H，
M=0.465H，R1=20，R2=1，RL=42，
求初级电流
和次级电流
解：
次级回路的感性阻抗反映到初级回路变为容性阻抗
（X= -236Ω）初级等效电路如图

## Slide 30
例5-7 如图5.20所示电路中，L1=6H，L2=4H，M=3H，若L2短
路，求L1端的等效电感。
解： 初级等效阻抗为
等效电感

## Slide 31
5.4 理想变压器
理想变压器满足以下三个条件：
（2）自感系数L1、L2为无穷大，但L1/L2为常数；
（3）变压器无损耗，铁心材料的磁导率µ为无穷大。
（1）耦合系数k=1，即为全耦合；
以上三个条件在工程实际中不可能满足，但在一些实际工程概算中，在误差允许的范围内，把实际变压器当理想变压器对待，可使计算过程简化。

## Slide 32
5.4.1 理想变压器两个端口电压、电流关系
全耦合，k=1
初、次级绕组的电压分别为
n——变比
变压关系式

## Slide 33
理想变压器无能量损耗，因而
相量形式为
电压、电流关系为
变流关系式

## Slide 34
如果改变电压、电流参考方向或同名端位置，其表达式中的符号应作相应改变。
当两线圈电压的正极性端（或负极性端）互为同名端时，变压关系式前取正号；反之取负号。
当电流从两绕组的同名端流入时，变流关系式前取负号；反之取正号。

## Slide 35
5.4.2 理想变压器变换阻抗的作用
因为
代入上式得
理想变压器的阻抗变换性质只改变阻抗的大小，不改变阻抗的性质。
注

## Slide 36
例5-8 如图5.24所示电路中， =100∠0ºV，RS=50Ω，RL=1Ω，
N=4，求 、 及负载吸收的功率PL。
负载吸收的功率
解： 在输入回路列KVL方程

## Slide 37
例5-9 在图5.24电路中，若负载RL可调，其余电路参数同例5-8。问负载RL多大时，可获得最大功率，并求此最大功率.
解：
初级电路中，当Ri=RS时，负载获得最大功率。